# Раковина угловая для инвалидов DS Y5 600х450х140мм c поручнем

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-dlya-invalidov-560kh460-mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Раковина для инвалидов | Раковина должна быть предназначена для оснащения санузла для инвалидов. Технические характеристики: Габариты, мм: ширина не менее 595 и не более 610, глубина не менее 445 и не более 455, высота не менее 135 и не более 145, расстояние между центром сливного отверстия и центром крепления смесителя не менее 160 и не более 170, расстояние между центром сливного отверстия и краем не менее 225, расстояние между крепежными отверстиями не менее 280 Монтажные отверстия, шт: не менее 2 Материал: фарфор, фаянс Цвет: белый Тип установки: крепление к стене на анкерные болты Отверстие под перелив: наличие Отверстие под смеситель по центру: наличие Опорный поручень: наличие Габариты, мм: высота не менее 740 и не более 760, ширина не менее 620 и не более 640, глубина не менее 455 и не более 470, диаметр не менее 32 Назначение: поручень для раковины Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 Цвет изделия: хром Количество точек опоры: не менее 4 Толщина стали: не менее 1,5 мм Диаметр: не менее 32 мм Конструкция: стационарный Крепление: напольно-настенный |