Пандус для инвалидов откидной из алюминия

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-aliuminievyi-otkidnoi-neskladnoi-dlinnoi-do-3m

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Пандус | Пандус откидной должен быть выполнен из алюминия, долговечного и устойчивого к коррозии. Конструкция должна состоять из двух направляющих с бортиками, связанных между собой кронштейнами. Должна быть противоскользящая рифленая поверхность. В разложенном состоянии упор должен быть на все ступени лестничного марша. В сложенном виде пандус должен фиксироваться на защелку вдоль стены. Конструкция должна крепиться к стене на петлях. Технические характеристики: Толщина металла, мм — не менее 2 Ширина полозьев, мм — не менее 200 Ширина пандуса по внешним габаритам, мм — не менее 700 Высота бортиков у полозьев, мм — не менее 20 и 40 Максимальная нагрузка, кг — не менее 170 Длина изделия, метр — не менее 3 Стандартная ширина полозьев, подходящая для всех типов детский и инвалидных колясок — наличие |