Поручень для унитаза стационарный двухсторонний 750х850х700

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-statsionarnyi-dvukhstoronnii

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для унитаза стационарный двусторонний | Поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: Размер, мм: высота не менее 830 не более 870, глубина не менее 730 не более 770, ширина не менее 680 не более 720. Назначение: поручень для унитаза Материал: нержавеющая сталь Количество точек опоры: не менее 4 Толщина стали: не менее 1,5мм Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм Конструкция: стационарный Крепление: напольно-настенное Форма: Г-образный |