Сиденье для душа из нержавеющей стали размер 50х85 см

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/sidene-dlya-dusha-iz-nerzhaveiuschei-stali

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сиденье для душа из нержавеющей стали | Сиденье для душа должно быть откидным. Технические характеристики: Тип сиденья: Настенное сидение для душевой откидное; Материал: Нержавеющая сталь марки не хуже AISI 304; Обработка поверхности: Электро-плазменная полировка; Крепления, кол-во: не менее 16 шт. Диаметр отверстия, мм: не менее 6,2 Фланцы, кол-во: не менее 4 – х. Габаритные размеры, мм: ширина не менее 480 и не более 530; высота не менее 830 и не более 860; Диаметр трубы, мм: не менее 24 и не более 26. Грузоподъемность, кг: не менее 120. |