Индукционная стационарная петля "Альфа 200", зона до 200кв.м

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-statsionarnaya-petlya-alfa-200

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система | Универсальная индукционная система, для подключения различных аудиоустройств, предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха. Для использования системы, не требуется ни каких дополнительных устройств, достаточно переключить свой слуховой аппарат в режим индукционной катушки «Т». Технические характеристики: Ток петли пиковый: > 8A Площадь покрытия: не менее 200м2 Сопротивление петли: не менее 0.2Ом не более 2Ом Входы микрофонов: Сопротивление: Сбалансированное: 8кОм Несбалансированное: 5кОм Чувствительность: -65 дБ Фантомное напряжение: 12В DC Винтовой клеммник с шагом 5 мм Чувствительность: 65 дБ. Линейный вход: Сопротивление: Сбалансированное: ->20кОм, Несбалансированное –16кОм Чувствительность: 0 дБ 100В выход от системы оповещения: Сопротивление: > 20кОм Чувствительность: +40 дБ Регулировка уровня входного сигнала: Линейный вход: -∞ до +3 дБ Микрофон: -∞ до +45 дБ Регулировка тембра Частота: 1 кГц Низкие: -17 дБ Высокие: +17 дБ Вход звукового оповещения: звуковое оповещение, работает от 12В DC Входное напряжение: 12В DC 250 мА, для питания выносных панелей. Производительность: Диапазон частот: 100 Гц - 5кГц при 0 дБ Динамический диапазон: > 70 дБ Шум: < -67 дБ КОСП: > 84 дБ Искажения: < 0,33% 1 кГц Напряжение сети: 220В+10%-15% и частотой 50±1Гц Индикаторы: Питание: Зеленый Аудио сигнал: Красный Мощность петли: Желтый Габариты Ш x В x Г: не менее 270 мм x 190 мм x 70 и не более 275 мм x 210 мм x 80 мм Масса: не менее 2.9 кг |