# Индукционная система "Альфа 500/2" универсальная для помещений площадью до 500 кв.м

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-statsionarnaya-petlya-alfa-500

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальная беспроводная система вызова помощника для инвалидов | Индукционная петля должна подходить ля концертных, лекционных, выставочных и любых других залов площадью до 500 кв.м должна идеально подходит для любого применения. В индукционной системе должно быть предусмотрено не менее 2 простых разъемов для подключения микрофонов, в том числе разъем с фантомным питанием 11В для подключения конденсаторных микрофонов. Индукционная система должна обладать возможностью подключения до 10 дополнительных микрофонов с помощью панели outreach, при мощи дополнительных панелей типа APXM, APL, APJ, которые можно приобрести отдельно. Индукционная система должна быть проста в установке и использование, что позволит настроить систему в соответствии с точными требованиями любой комнаты. Система предназначена для настольной фиксации и установки, но имеет возможность установки на кронштейн или на стену с приобретение дополнительного оборудования. Система должна включать в себя автоматический компрессор / ограничитель, который поддерживает сигнал контура в небольшом динамическом диапазоне для улучшения разборчивости. Тип установки: настольный Материал корпуса: металл Разъем петли: четырехсторонние клеммы Покрытие: от 250 кв.м до 600 кв.м Выходы: не менее 3 и не более 5. Регулировка тембра среднего уровня : наличие Входной сигнал и генератор сигналов : наличие Фантомное питание : наличие Индикаторы: уровень входного сигнала; Мощность; Сжатие; Пиковое течение (3,2,1) Компенсация металлических объектов: наличие Регулятор фантомного питания: наличие Линейный вход: не менее 90 В и не более 110 В от системы PA Размеры усилителя: не менее 365х65х205 м и не более 390х90х230 мм Вес : не менее 2,5 кг и не более 4 кг Комплектация: Индукционная петля: не менее 1 шт. |