Беспроводная влагозащищенная кнопка вызова медсестры для инвалидов ibells APE510

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-vlagozaschischennaya-knopka-vyzova-medsestry-dlya-invalidov-ape510

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощника | Беспроводная, антивандальная, влагозащищенная кнопка вызова. Должна осуществлять оперативные вызовы медперсонала. Должна быть водонепроницаемой, не боятся солнечных лучей, а также должна быть пылезащищенной и ударопрочной. Должа быть устойчива к изменению температуры и влажности. Корпус кнопки должен быть выполнен из прочного немецкого поликарбоната. Характеристики кнопки: Индекс влагозащищенности: не ниже IP65 Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие Температурный режим эксплуатации: – от -25 до +55С Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие Размер: не менее 80х62х26 мм и не более 85х67х29 мм Материал корпуса: поликарбонат или аналог Ресурс: не менее 1 млн. нажатий Частота: не более 433.92 MHz Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости Питание: батарея 12V 23mA - наличие Срок службы батареи: не менее 12 месяцев Отверстия для креплений: не менее 2 шт Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч Световое подтверждение того, что вызов отправлен: наличие Характеристики таблички: Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам Размер пиктограммы: не менее 150х200 мм Высота рельефа рамки и знака: не менее 2 мм Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: не менее 50 мм Высота тактильных точек: не менее 0,7 мм Цвет: желтый, черный Материал: пластик полистирол |