Пандус для инвалидов откидной складной из алюминия с системой вызова помощи А310

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-pandus-aliuminievyi-otkidnoi-skladnoi-do-3m-sistema-vyzova-pomoschi-a310

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Пандус | Пандус откидной должен быть выполнен из алюминия, долговечного и устойчивого к коррозии. Конструкция должна состоять из двух направляющих с бортиками, связанных между собой кронштейнами. Должна быть противоскользящая рифленая поверхность. В разложенном состоянии упор должен быть на все ступени лестничного марша. В сложенном виде пандус должен фиксироваться на защелку вдоль стены. Конструкция должна крепиться к стене на петлях. Технические характеристики: Толщина металла, мм — не менее 2 Ширина полозьев, мм — не менее 200 Ширина пандуса по внешним габаритам, мм — не менее 700 Высота бортиков у полозьев, мм — не менее 20 и 40 Максимальная нагрузка, кг — не менее 170 Длина изделия, метр — не менее 3 Стандартная ширина полозьев, подходящая для всех типов детский и инвалидных колясок — наличие Пандус должен быть укомплектован системой вызова с обратной связью для возможности инвалиду вызвать помощника Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможностями. Характеристики кнопки: Индекс влагозащищенности – не ниже IP65 Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие Размер: не менее 80мм*62мм*26мм и не более 85мм*67мм*29мм Материал корпуса: поликарбонат или аналог Ресурс: не менее 1 млн нажатий Частота: не более 433.92 MHz Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости Питание: батарея 12V 23mA - наличие Срок службы батареи: не менее 12 месяцев Отверстия для креплений: не менее 2шт Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки) Характеристики приемника: Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта Частота: не более 433.92 MHz Размеры: не менее 82мм х 40мм х 10мм и более 86 мм х 43 мм х 15мм Материал: поликарбонат или аналог Цвет: Оранжевый или красный Тип электропитания: DC12V/1А Входная мощность: ac100v-240 В Продолжительность сигнала: не более 15 секунд Радиус приема: не менее 200м Световая и звуковая индикация - наличие Возможность работы не менее чем с 10 кнопками вызова – наличие Зарядное устройство в комплекте Характеристики таблички: Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам Размер пиктограммы: не менее 150х200 мм Высота рельефа рамки и знака: не менее 2 мм Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: не менее 50 мм Высота тактильных точек: не менее 0,7 мм Цвет: желтый, черный Материал: пластик полистирол |