Беспроводная кнопка вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой) А311

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-knopka-vyzova-pomoschnika-na-stoike-s-priemnikom-i-taktilnoi-tablichkoi-a311

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощника | Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности. Характеристики кнопки: Индекс влагозащищенности: не ниже IP65 Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие Температурный режим эксплуатации: – от -25 до +55С Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие Размер: не менее 80х62х26 мм и не более 85х67х29 мм Материал корпуса: поликарбонат или аналог Ресурс: не менее 1 млн. нажатий Частота: не более 433.92 MHz Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости Питание: батарея 12V 23mA - наличие Срок службы батареи: не менее 12 месяцев Отверстия для креплений: не менее 2 шт Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие Характеристики приемника: Частота: не более 433.92 MHz Размеры: не менее 85х40х14 мм и не более 92 х55х21 мм Вес: не менее 65 г и не более 75 г Материал: поликарбонат или аналог Цвет: Оранжевый или красный Тип электропитания: DC12V/1А Входная мощность: не менее 200 и не более 230 В Продолжительность сигнала: не более 15 секунд Радиус приема: не менее 100 м и не более 200м Световая и звуковая индикация: наличие Возможность работы не менее чем с 10 кнопками вызова: наличие Зарядное устройство: наличие. Характеристики таблички: Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам Размер пиктограммы: не менее 150х200 мм Высота рельефа рамки и знака: не менее 2 мм Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: не менее 50 мм Высота тактильных точек: не менее 0,7 мм Цвет: желтый, черный Материал: пластик полистирол Характеристики стойки: Материал: сталь с двухслойным порошковым покрытием Сечение не менее 60х30 Высота изделия не менее 1260мм и не более 1300мм, Размер основания не менее 140мм и не более 160 мм Способ крепления – бетонирование или прикручивание Внешние габариты места крепления кнопки: не менее 145х145мм и не более 165х165мм , внутренние не менее 139х141мм и не более 141х143мм Крепежи в комплекте: шпильки – не менее 4шт, шайбы – не менее 4шт, гайки – не менее 4шт, пластина – не менее 1шт Вес - не более 6,6кг В комплекте: Кнопка вызова – 1шт Батарейка – 1шт Саморезы для крепления кнопки – 2шт Приемник вызовов – 1шт Зарядное устройства для приемника – 1шт Тактильная табличка с шрифтом Брайля – 1шт Паспорт – 1шт Персональная защитная картонная упаковка - 1шт Стойка с набором крепежных элементов – 1шт |