# Система вызова помощи для санузла М700Р

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/sistema-vyzova-pomoschi-dlya-sanuzla-m700?tab=tab1

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощника для инвалидов | Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова со шнурком, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система должна быть предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности. Характеристики приемника: Функция отмены вызова: наличие Шнур для отправки вызова6 наличие Размер: не менее 87х87х17 мм и не более 90х90х20 мм Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров Длина шнура: не менее 100см Крепление: саморезы или двухсторонний скотч Цвет: белый Частота: не более 433,92 МГц Вес нетто: не более 70 г Материал: пластик Питание: DC18V, Срок службы не менее 12 месяцев Температура эксплуатации: -10℃- 60 ℃ Световая индикация: наличие Характеристики приемника: Размер: не менее 290х120х30 мм Дальность приема сигналов: 200 метров на открытом пространстве Отображение одного трехзначного номера: наличие Набор отображаемых значений в виде 000-999: наличие Функция «Часы»: наличие Отображение текущего времени в режиме ожидания: наличие Отображение в ротации до 3 последних вызовов, поступивших одновременно: наличие Хранение в памяти до 10 последних вызовов: в режиме прокрутки - наличие Крепление: настенное и настольное Цвет: черный и золотой Частота: не более 433,92 МГц Вес нетто: не более 1100 г Материал: пластик и алюминий Питание: DC12V-DC24V Индикация вызова: звуковое оповещение, цифровое отображение на дисплее Максимально возможное количество кнопок для подключения на один приемник: не более 256 штук Возможность выбора мелодии: наличие Регулировка звука: наличие Характеристики таблички: Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам Размер пиктограммы: не менее 150х200 мм Высота рельефа рамки и знака: не менее 2 мм Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: не менее 50 мм Высота тактильных точек: не менее 0,7 мм Цвет: желтый, черный Материал: пластик полистирол Характеристики лампы Размер: не менее 104х86х38 мм не более 110х90х42 мм Радиус приёма сигнала не менее 100 метров Крепление: настенное Цвет: белый Частота: не более 433,92 МГц Вес нетто: не более 80 г Материал: пластик Питание: 12В (внешний адаптер 220В/12В-1А входит в комплект поставки) Индикация вызова: звуковое оповещение, цветовая индикация красным или зеленым цветом в зависимости от функции вызова Максимально возможное количество кнопок для подключения на один приемник – не более 90 штук (три группы кнопок по 30шт) Характеристики усилителя Размер: не менее 219х159х59 мм и не более 221х161х61 мм Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров Крепление: настольное Цвет: белый Частота: 433,92 МГц Вес нетто: не более 350 г Материал: пластик Питание: 12B Функция запоминания в памяти кнопок вызова: наличие В комплекте: Кнопка вызова: не менее 1 шт Батарейка: не менее 1 комплекта Приемник вызовов6 не менее 1 шт Зарядное устройства для приемника6 не менее 1 шт Тактильная табличка с шрифтом Брайля6 не менее 1 шт Паспорт: наличие Персональная защитная картонная упаковка: наличие |