Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов (с табло, усилителем сигнала и тактильной табличкой) APE510.3ш

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/universalnaya-sistema-vyzova-personala-invalidov-dlya-vkhoda-i-sanuzla-ape510-2sh

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальная беспроводная система вызова помощника для инвалидов | Комплект вызова помощи инвалидам, должен быть предназначен для размещения на входной группе (у входа или у пандуса), в санузле и других местах, где инвалиду может потребоваться помощь персонала. Комплект должен состоять из беспроводной кнопки вызова помощи, табло (приемного устройства) и таблички. Кнопка должна быть влаго- и пылезащищенная, должна надежно прикручиваться к стене сквозь табличку, либо крепиться на двухсторонний скотч к табличке. Приемник должен располагаться в помещении у ответственного сотрудника. При нажатии на кнопку вызов должен отображаться на приемнике в виде номера вызывающей кнопки (буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHPJL), отображение должно сопровождаться звуковым сигналом. Приемник должен одновременно отображать до 3-х вызовов. Приемник можно как установить на стол, так и монтировать на стену. Характеристики кнопки без шнурка: Индекс влагозащищенности: не ниже IP65 Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие Температурный режим эксплуатации:– от -25 до +55С Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие Размер: не менее 80мм*62мм*26мм и не более 85мм*67мм*29мм Материал корпуса: поликарбонат или аналог Ресурс: не менее 1 млн нажатий Частота: не более 433.92 MHz Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости Питание: батарея 12V 23mA Срок службы батареи: не менее 12 месяцев Отверстия для креплений: не менее 2 шт Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие Характеристики кнопки со шнурком: Индекс влагозащищенности: не ниже IP65 Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие Температурный режим эксплуатации:– от -25 до +55С Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие Размер: не менее 80мм*62мм*26мм и не более 85мм*67мм*29мм Материал корпуса: поликарбонат или аналог Ресурс: не менее 1 млн. нажатий Частота: не более 433.92 MHz Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости Питание: батарея 12V 23mA Срок службы батареи: не менее 12 месяцев Отверстия для креплений: не менее 2 шт Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие Шнур: цвет - красный; толщина не более 2 мм, длина не более 100см Кольцо: вес - не менее 20 г и не более 25 г; внешний диаметр- не менее 90 и не более 94 мм; внутренний диаметр- не менее 68 мм и не более 72 мм; толщина кольца- не менее 9 мм и не более 12 мм Характеристики приемника: Размер: не менее 191x123x28 мм и не более 212х136х 31 мм Рабочая частота: не более 433,92 МГц Радиус приема сигнала: не менее 200 м на открытом пространстве Электропитание: Адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A Возможность распознавания кнопок и отображение их в виде буквенно-цифровых символов от 01 до 99 и ABCDEFHPJL: наличие Вес: не менее 375г и не более 414г Отображение одновременно не менее 3х вызовов: наличие Звуковая индикация в виде мелодии: наличие Характеристики таблички: Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам Размер пиктограммы: не менее 150х200 мм Высота рельефа рамки и знака: не менее 2 мм Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: не менее 50 мм Высота тактильных точек: не менее 0,7 мм Цвет: желтый, черный Материал: пластик полистирол Характеристики репитера: Размер: не менее 150х79х26 мм и не более 155х84х31мм Радиус приёма сигнала: не менее 100 м Цвет: черный Рабочая частота: 433,92 МГц Материал: пластик Питание от сети через адаптер: AC220V/50HZ-DC12V/ Распознает сигналы со 100 кнопок: наличие Комплектация: Кнопка вызова: не менее 2 шт Кнопка вызова со шнурком: не менее 1 шт Приемник: 1шт Блок питания: не менее 1шт Репитер: не менее 1 шт Тактильная пиктограмма: не менее 3 шт Паспорт устройства: наличие Упаковка: наличие |