Поручень настенный Г-образный, 450х300мм

Ссылка на товар на нашем сайте:https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-nastennyi-g-obraznyi-300kh450

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень | Поручень Г-образный для ванны для инвалидов. Угловой, настенный, трехопорный поручень Техническая характеристика: Размер: ширина не менее 420 не более 470, высота не менее 270 не более 330 Назначение: поручень для ванны Материал: нержавеющая полированная сталь Цвет изделия: белый Количество точек опоры: не менее 3 Толщина стали, мм: не менее 1,5 Диаметр, мм: 32 Конструкция: стационарный Крепление: настенный, угловой Форма: Г-образный |