Индукционная портативная система VERT-1а

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-portativnaya-sistema-vert-1a-320-x-230-x-40mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система | Индукционная система предназначена для усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а так же наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. Индукционная система должна представлять собой цельное устройство в пластиком корпусе с панелью управления расположенной в задней части, и электронными компонентами скрытыми внутри корпуса. Индукционная система должна иметь встроенный высокочувствительный микрофон и аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4х часов. Для обеспечения свободного пространства рабочей зоны оператора система должна иметь дополнительное крепление на поверхность стекла. Для установки корпуса в вертикальном положении система должна иметь разборную подставку, изготовленную из прозрачного материала. Для обеспечения функционального использования устройство должно иметь 2 варианта креплений: для установки на горизонтальную поверхность, для установки устройства со внутренней стороны окна зоны оператора Крепления должны обеспечивать простоту управления устройством и легкий съем устройства для использования в других зонах оператора. Устройство должно обеспечивать — трансляцию звукового потока через встроенный микрофон посредством магнитного поля. Устройство должно иметь кнопки включения и отключения Устройства должно иметь отдельное зарядное устройство Технические характеристики: Габариты: не менее 300 х 200 х 40 и не более 320 x 230 x 50 Чувствительность микрофона, дБ: не менее 57 и не более 63 Внешний блок питания AC 220 - DC 15, 1 А — наличие Максимальная выходная мощность, Вт — 7 Встроенный Ni-MH аккумулятор, В — 12 Степень защиты IP Х0 — наличие Диапазон рабочих температур, º С — от 0 до -40 Диапазон температур для транспортировки, º С — от -20 до +40 Площадь покрытия в рабочем диапазоне 1кГц не менее 1,2 м2 Комплектация: Индукционная система — 1 шт. Блок питания 220-15 Вольт — 1 шт. Паспорт изделия — 1 шт. Подставка для установки на стол – 1 шт. Комплект креплений на стекло – 1 шт. Пиктограммы доступности помещения — 2 шт. Упаковка — 1 шт. |