# Индукционная система "Альфа 200/В2" для концертных залов

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-alfa-200-v2-dlya-kontsertnykh-zalov

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система | Индукционная система должна подходить для концертных залов , для использования в домах культуры и творчества, специализированных профессиональных учреждениях. В комплекте должен прилагаться радиомикрофон для высококачественного звучания, а так же выносная APJ и панель APXM для микрофона, а так же переходник для использования профессионального оборудования с разъемом Jack. Звук идет через микрофон в индукционную петлю и передается на слуховой аппарат слабослышащего. В индукционной системе должно быть предусмотрено не менее 3 простых для доступа входов, для подключения индукционной петли , микрофонов, наушников, ТВ и систем сигнализации и оповещения. Индукционная система должна быть проста в установке и использование, что позволит настроить систему в соответствии с точными требованиями любой комнаты. Система должна включать в себя автоматический компрессор / ограничитель, который поддерживает сигнал контура в небольшом динамическом диапазоне для улучшения разборчивости. Тип установки: настенный монтаж / фиксированная электропроводка. Материал корпуса: металл, для постоянной настенной установки Покрытие: от 155 кв.м до 210 кв.м Выходы: не менее 3 и не более 5. Тип разъемов: винтовой Регулировка тембра среднего уровня : наличие Входной сигнал и генератор сигналов : наличие Фантомное питание : наличие Индикаторы: уровень входного сигнала; Мощность; Сжатие; Пиковое течение (3,2,1) Компенсация металлических объектов: наличие Выносная APJ панель: наличие Выносная APXM панель: наличие Кабель jack: наличие Переходник 3,5 - 6,35 мм(Jack): наличие Микрофон: наличие Акустический кабель: наличие Тип микрофона: радиомикрофон Линейный вход: не менее 90 В и не более 110 В от системы PA Размеры усилителя ( Ш х В х Д): не менее 265х194х71 мм и не более 277х206х83 мм Вес с упаковкой: не менее 3 кг Комплектация: Усилитель индукционной петли: не менее 1 шт. Профессиональный подвесной микрофон: не менее 1 шт. Выносная APXM панель для микрофона: не менее 1 шт. Беспроводной портативный микрофон: не менее 1 шт. AL13 6.35mm jack кабель: не менее 1 шт. AL6 3.5-6.35mm переходник: не менее 1 шт. Выносная APJ панель: не менее 1 шт. Акустический кабель: не менее 1 шт. |