# Индукционная система "Альфа 200/Т1" для музыкальных, ТВ и караоке залов

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-alfa-200-t1-dlya-muzykalnykh-tv-i-karaoke-zalov

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система | Индукционная петля должна подходить для использования в формате караоке, для просмотра ТВ, для музыкальных выступлений. Индукционная петля должна быть основана на усилителе индукционной петли, не ниже класса D и должна идеально подходит для любого применения. Система должна обладать разъемами, подходящими для подключения оборудования к телевизору, а так же для подключения микрофона. В комплекте должен поставляться ручной проводной микрофон. В индукционной системе должно быть предусмотрено не менее 3 простых для доступа входов, для подключения индукционной петли , микрофонов, наушников, ТВ и систем сигнализации и оповещения. А так же в комплекте должно быть не менее двух выносных панелей типа APXM, APL для подключения устройств. Индукционная система должна быть проста в установке и использование, что позволит настроить систему в соответствии с точными требованиями любой комнаты. Система должна включать в себя автоматический компрессор / ограничитель, который поддерживает сигнал контура в небольшом динамическом диапазоне для улучшения разборчивости. Тип установки: настенный монтаж / фиксированная электропроводка. материал корпуса: металл, для постоянной настенной установки Покрытие: от 155 кв.м до 210 кв.м Выходы: не менее 3 и не более 5. Тип разъемов: винтовой Регулировка тембра среднего уровня : наличие Входной сигнал и генератор сигналов : наличие Фантомное питание : наличие Индикаторы: уровень входного сигнала; Мощность; Сжатие; Пиковое течение (3,2,1) Компенсация металлических объектов: наличие Выносная APJ панель: наличие Выносная APL панель: наличие Микрофон: наличие Тип микрофона: проводной Коннектор AL5 XLRM-XLRF: наличие Линейный вход: не менее 90 В и не более 110 В от системы PA Размеры усилителя: не менее 265х194х71 мм и не более 277х206х83 мм Вес с упаковкой: не менее 2,5 кг и не более 3 кг. Комплектация: Усилитель индукционной петли: не менее 1 шт. Проводной портативный: не менее 1 шт. Разъем для ТВ: не менее 1 шт. Выносная панель APXM для микрофона: не менее 1 шт. Выносная панель APL для микрофона: не менее 1 шт. Коннектор AL5 XLRM-XLRF: не менее 1 шт. |