# Индукционная система "Альфа 30" для кабинетов и комнат до 30 кв.м

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-alfa-30-dlya-kabinetov-i-komnat-do-30-kv-m

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система | Индукционная система должна подходить для: образовательных учреждений (учебные классы, кабинет психолога, логопеда, сенсорная комната), медицинских учреждений (кабинет врача), переговорных комнат и других помещений площадью до 30 кв. м.В комплекте должен прилагаться плоский всенаправленный чувствительный микрофон, который улавливает звуки в радиусе нескольких метров от себя и передает через индукционную петлю на слуховой аппарат слабослышащего. Для стабильной и непрерывной работы система должна быть оснащена настраиваемыми регуляторами уровня для каждого входа и компенсацией металлических объектов. Аудиопроцессор усилителя должен быть оснащен автоматической регулировкой усиления, которая помогает подавлять громкие шумы, шипение и щелчки. Питание: не менее 100 В и не более 250 В Частота: не менее 45 Гц и не более 65 Гц Потребляемая мощность: не менее 15 Вт и не более 19 Вт Максимальный действующий выходной ток: не менее 3А и не более 5А. Максимальное действующее напряжение нагрузки: не менее 4В и не более 6В Максимальная площадь квадратной петли: не более 30 м2 (не менее 4х4 м и не более 4х6 м) Частотная характеристика–3 дБ: не менее 115 Гц и не более 6 кГц согласно МЭК 60118-4 Входное сопротивление: Микрофон: 1 кОм; Линия: 100 кОм; Вылет: 20 кОм. Фантомное питание микрофона: 12В Компенсация металлических объектов: наличие Кабель для подключение: не менее 30 м и не более 45 м Микрофон с покрытием APM : наличие Регуляторы уровня для каждого входа: наличие Светодиодные индикаторы: наличие Разъемы и подключение: Микрофон (3,5 мм) Линия (3,5 мм стерео разъем) Digital Outreach (4-ходовая вставная винтовая клемма; вход постоянного тока; петля (2-ходовая вставная винтовая клемма)). Размеры (включая элементы питания): не менее 30х130х125 мм и не более 40х140х135 мм Вес усилителя: не менее 340 г и не более 400 г |