# Индукционная система "Альфа 50C" для залов и зон с ТВ до 50 кв.м

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-statsionarnaya-petlya-alfa-50

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система | Индукционная система должна подходить для залов и зон с ТВ до 50 кв.м должна подходить для использования в ТВ-зала, спальнях, гостиных или кабинетах площадью до 50 м² (не менее 4 х 4 м не более 8 х 8 м). Индукционная система должна быть основана на усилителе индукционной петли, не ниже класса D и должна идеально подходит для любого применения, где требуется ограниченная или небольшая зона покрытия до 50 м². Система должна обладать разъемами, подходящими для подключения оборудования к телевизору, а так же для подключения микрофона и наушников к усилителю. Для удобства использования система должна предполагать настенное крепление, а так же должна быть оснащена выносной панелью для подключения к телевизору. Для стабильной и непрерывной работы система должна быть оснащена настраиваемыми регуляторами уровня для каждого входа и компенсацией металлических объектов. Аудиопроцессор усилителя должен быть оснащен автоматической регулировкой усиления, которая помогает подавлять громкие шумы, шипение и щелчки. Питание: не менее 100 В и не более 250 В Частота: не менее 45 Гц и не более 65 Гц Потребляемая мощность: не менее 15 Вт и не более 19 Вт Максимальный действующий выходной ток: не менее 3А и не более 5А. Максимальное действующее напряжение нагрузки: не менее 4В и не более 6В Максимальная площадь квадратной петли: не более 50 м2 (не менее 4х4 м и не более 8х8 м) Частотная характеристика–3 дБ: не менее 115 Гц и не более 6 кГц согласно МЭК 60118-4 Входное сопротивление: Микрофон: 1 кОм; Линия: 100 кОм; Вылет: 20 кОм. Фантомное питание микрофона: 12В Компенсация металлических объектов: наличие Кабель для подключение: не менее 30 м и не более 45 м Выносная панель для подключения к ТВ: наличие Разъем для подключения телевизора: наличие Регуляторы уровня для каждого входа: наличие Светодиодные индикаторы: наличие Разъемы и подключение: Микрофон (3,5 мм) Линия (3,5 мм стерео разъем) Digital Outreach (4-ходовая вставная винтовая клемма; вход постоянного тока; петля (2-ходовая вставная винтовая клемма)). Размеры (включая элементы питания): не менее 30х130х125 мм и не более 40х140х135 мм Вес усилителя: не менее 340 г и не более 400 г Комплектация: Усилитель индукционной петли: не менее 1 шт. Выносная панель для подключение к ТВ: не менее 1 шт. Кабель для индукционной петли: наличие. Специальный разъем для телевизора: не менее 1шт. |