# Индукционная система "Альфа 80/М1" универсальная для учебных и других помещений площадью до 80 кв.м.

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-alfa-80-m1-universalnaya-dlya-uchebnykh-i-drugikh-pomeschenii-ploschadiu-do-80-kv-m

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система | Индукционная система должна подходить для учебных и других помещений площадью до 80 кв.м должна подходить для учебных классов и других небольших помещений в которых необходимо, чтобы слабослышащий слышал все разговоры в помещении. В комплекте должен прилагаться микрофон ,который должен улавливать звуки в радиусе нескольких метров от себя и передавать через индукционную петлю на слуховой аппарат слабослышащего. В индукционной системе должно быть предусмотрено не менее 3 простых входов, для подключения индукционной петли , микрофонов, наушников, ТВ и систем сигнализации и оповещения. Индукционная система, данного типа, должна быть оснащена переключателями сигнала тревоги и отдельным входом для использования с дверными звонками, пожарной сигнализацией и т.д. Что должно повышать функциональность данного оборудования позволит расширить зону использования. Индукционная система должна быть проста в установке и использование, что позволит настроить систему в соответствии с точными требованиями любой комнаты. Система должна включать в себя автоматический компрессор / ограничитель, который поддерживает сигнал контура в небольшом динамическом диапазоне для улучшения разборчивости. Тип установки: настенный монтаж / фиксированная электропроводка. Материал корпуса: металл, для постоянной настенной установки Покрытие: от 60 кв.м до 120 кв.м Выходы: не менее 3 и не более 5. Тип разъемов: винтовой Регулировка тембра среднего уровня : наличие Входной сигнал и генератор сигналов : наличие Фантомное питание : наличие Компенсация металлических объектов: наличие Микрофон: наличие Акустический кабель: наличие Длина кабеля: не менее 5 м и не более 7 м Тип микрофона: всенаправленный, с металлическим покрытием. Линейный вход: не менее 90 В и не более 110 В от системы PA Размеры усилителя: не менее 265х194х71 мм и не более 277х206х83 мм Вес с упаковкой: не менее 3 кг Комплектация: Усилитель индукционной петли: не менее 1 шт. Всенаправленный микрофон на пластине: наличие Акустический кабель: наличие. |