# Индукционная система "Альфа 150/Л1" универсальная для помещений площадью до 150 кв.м

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-alfa-150-l1-universalnaya-dlya-pomeschenii-ploschadiu-do-150-kv-m

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система | Индукционная система Альфа 150/Л1 универсальная для помещений площадью до 150 кв.м для учебных и других помещений, лекционных и небольших конференц-залов .В комплекте должен прилагаться петличный или настольный микрофон. В индукционной системе должно быть предусмотрено не менее 3 простых входов, для подключения индукционной петли , микрофонов, наушников, ТВ и систем сигнализации и оповещения. А так же в комплекте должна быть Выносная APJ панель для подключения устройств. Индукционная система должна быть проста в установке и использование, что позволит настроить систему в соответствии с точными требованиями любой комнаты. Система должна включать в себя автоматический компрессор / ограничитель, который поддерживает сигнал контура в небольшом динамическом диапазоне для улучшения разборчивости. Тип установки: настенный монтаж / фиксированная электропроводка. Материал корпуса: металл, для постоянной настенной установки Покрытие: от 80 кв.м до 155 кв.м Выходы: не менее 3 и не более 5. Тип разъемов: винтовой Регулировка тембра среднего уровня : наличие Входной сигнал и генератор сигналов : наличие Фантомное питание : наличие Индикаторы: уровень входного сигнала; Мощность; Сжатие; Пиковое течение (3,2,1) Компенсация металлических объектов: наличие Микрофон: наличие Акустический кабель: наличие Длина кабеля: не менее 5 м и не более 7 м Петличный микрофон: наличие Микрофон настольный на стойке: наличие Выносная APJ панель: наличие Линейный вход: не менее 90 В и не более 110 В от системы PA Размеры усилителя: не менее 265х194х71 мм и не более 277х206х83 мм Вес с упаковкой: не менее 3 кг Комплектация: Усилитель индукционной петли: не менее 1 шт. Настольный микрофон на стойке: не менее 1 шт. Петличный микрофон: не менее 1 шт. Выносная APJ панель: наличие. |