# Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов (с табло и тактильной табличкой) APE510.1

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/gotovyi-komplekt-dlya-vyzova-pomoschi-invalidam-ape510-1

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов | Комплект вызова помощи инвалидам предназначен для размещения на входной группе (у входа или у пандуса), в санузле и других местах, где инвалиду может потребоваться помощь персонала. Комплект состоит из беспроводной кнопки вызова помощи, табло (приемного устройства) и таблички. Кнопка влаго- и пыле защищенная, надежно прикручивается к стене сквозь табличку. Приемник располагается в помещении у ответственного сотрудника. При нажатии на кнопку вызов отображается на приемнике в виде номера вызывающей кнопки (буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHPJL), отображение сопровождается звуковым сигналом. Может одновременно отображать до 3-х вызовов. Табло можно как установить на стол, так и монтировать на стену. Характеристики кнопки: Водонепроницаемая, не боится солнечных лучей, пылезащищенная и ударопрочная, устойчива к изменению температуры и влажности. Размер: не менее 82mm*65mm*28mm Материал корпуса: поликарбонат (сделан в Германии) Надпись "Вызов" на русском языке на красной активной зоне нажатия Ресурс: не менее 1 млн нажатий Частота: 433.92 MHz Радиус действия: 200-250 м на прямой видимости Питание: батарея 12V 23mA Срок службы батареи: 12-18 месяцев Выдерживает морозы Характеристики приемника: Размер - не менее 191 x 123 x 28 мм и не более 212 х 136 х 31мм Рабочая частота - 433,92 МГц Радиус приема сигнала - не менее 100 м на открытом пространстве Электропитание - Адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A Распознавание кнопок и отображение их в виде буквенно-цифровых символов - от 01 до 99 и ABCDEFHPJL Вес - Не менее 375г и не более 414г Отображение одновременно не менее 3х вызовов – наличие Звуковой сигнал в виде мелодии (не писк) - наличие Характеристики таблички: Размер 20х30см, толщина 3мм, Материал – ударопрочный акрил Цвет таблички, включая боковые срезы: зеленый, материал окрашенный в массе Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 Высота рельефа не менее 0,8мм |