# Беспроводная влагозащищенная кнопка вызова медсестры Medbells Y-SC

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-vlagozaschischennaya-knopka-vyzova-medsestry-medbells-y-sc

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кнопка вызова медсестры | Беспроводная влагозащищенная кнопка должна позволять осуществлять оперативные вызовы медперсонала, а также отменять их. Вызов должен осуществляться посредством шнурка, кнопка сброса должна находиться на корпусе. Изделие должно обладать яркой подсветкой, работать от батареек. Кнопка должна подходить для размещения в ванных и туалетных комнатах. Должна иметь возможность использования в сочетании с приемниками и усилителем сигнала. Характеристики: Размер: не менее 82х82х15 мм и не более 87х87х20 мм Радиус приёма сигнала: не менее 90 метров в открытом пространстве Крепление: саморезы Цвет: белый Частота: 433,92 МГц Вес нетто: не менее 65 г и не более 75 г Материал: пластик Питание: DC12V Световая индикация: наличие Влагозащищенность: наличие Шнур: наличие |