# Беспроводная влагозащищенная кнопка вызова медсестры Medbells Y-SC1

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-vlagozaschischennaya-knopka-vyzova-medsestry-medbells-y-sc1

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кнопка отмены вызова медсестры | Беспроводная влагозащищенная кнопка со шнуром должна подходить для лежачих больных, и должна работает от батареек. Вызов должен осуществляться как с кнопки, размещенной на стене, так и с дублирующей на шнуре. Кнопка отмены должна быть расположена на корпусе. Кнопка должна использоваться в сочетании с приемниками и усилителем сигнала. Должна обладать функциями: кнопка вызова на корпусе, дублирующая кнопка вызова на шнуре, кнопка отмены на корпусе. Характеристики: Размер: не менее 82х82х15 мм и не более 87х87х20 мм Радиус приёма сигнала: не менее 90 метров в открытом пространстве Крепление: саморезы Цвет: белый Частота: 433,92 МГц Вес нетто: не менее 95 г и не более 105 г Материал: пластик Питание: DC12V Световая индикация: наличие Влагозащищенность: наличие Шнур: наличие Длина шнура: не более 110 см Размер кнопки на шнуре: не менее70х30х10 мм и не более 74х34х14 мм |