# Беспроводная влагозащищенная кнопка вызова медсестры Medbells Y-SW-G

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-vlagozaschischennaya-knopka-vyzova-medsestry-medbells-y-sw-g

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кнопка отмены вызова медсестры | Беспроводная влагозащищенная кнопка со шнуром должна подходить для лежачих больных, и должна работает от батареек. Вызов должен осуществляться как с кнопки, размещенной на стене, так и с дублирующей на шнуре. Кнопка отмены должна быть расположена на корпусе. Кнопка должна использоваться в сочетании с приемниками и усилителем сигнала. Должна обладать функциями: кнопка вызова на корпусе, дублирующая кнопка вызова на витом шнуре, кнопка отмены на корпусе. Характеристики: Размер: не менее 59х24 мм и не более 63х29 мм Радиус приёма сигнала: не менее 90 метров в открытом пространстве Крепление: саморезы Цвет: белый Частота: 433,92 МГц Вес нетто: не менее 135 г и не более 150 г Материал: пластик Питание: DC12V Световая индикация: наличие Влагозащищенность: наличие Шнур: наличие Длина шнура: от 35 см до 145 см |