# Беспроводная влагозащищенная кнопка вызова медсестры Medbells Y-SW2

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-vlagozaschischennaya-knopka-vyzova-medsestry-medbells-y-sw2

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кнопка отмены вызова медсестры | Беспроводная влагозащищенная кнопка должна подходить для оперативного вызова медперсонала, а также для отмены вызова. Вызов должен осуществляться - посредством кнопки на корпусе, кнопка сброса также должна находиться на корпусе. Изделие должно обладать яркой подсветкой, работать от батареек. Кнопка должна быть предназначена для размещения в ванных и туалетных комнатах. Должна использоваться в сочетании с приемниками и усилителем сигнала. Характеристики: Размер: не менее 82х82х18 мм и не более 87х87х22 мм Радиус приёма сигнала: не менее 90 метров в открытом пространстве Крепление: саморезы Цвет: белый Частота: 433,92 МГц Вес нетто: не менее 75 г и не более 85 г Материал: пластик Питание: DC12V Световая индикация: наличие Влагозащищенность: наличие |