# Беспроводная кнопка вызова медсестры Medbells Y-B12

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-knopka-vyzova-medsestry-medbells-y-b12

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кнопка вызова медсестры | Беспроводная кнопка вызова должна обеспечивать связь пациента с медперсоналом, находящимся на стационарном посту, должна работать от батареек. Так же должна подходить для использования в сочетании с приемниками и усилителем сигнала. Кнопка должна обладать функциями: вызов и отмена вызова. Характеристики: Размер: не менее 58х58х8 мм и не более 62х62х12 мм Радиус приёма сигнала: не менее 50 и не более 110 метров в открытом пространстве Крепление: саморезы Цвет: белый Частота: 433,92 МГц Вес нетто: не менее 25 г и не более 35 г Материал: пластик Питание: CR2032х2 шт. Световая индикация: наличие Особенности: кнопка вызова пациента в кабинет Влагозащищенность: нет |