# Беспроводная кнопка вызова медсестры Medbells Y-E

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-knopka-vyzova-medsestry-medbells-y-e

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кнопка вызова медсестры | Беспроводная кнопка вызова должна обеспечивать связь пациента с медперсоналом, находящимся на стационарном посту, должна работать от батареек. Так же должна подходить для использования в сочетании с приемниками и усилителем сигнала. Кнопка должна обладать функцией вызова. Характеристики: Размер: не менее 84х84х17 мм и не более 90х90х23 мм Радиус приёма сигнала: не менее 90 метров в открытом пространстве Крепление: двухсторонний скотч, саморезы Цвет: белый Частота: 433,92 МГц Вес нетто: не менее 35 г и не более 45 г Материал: пластик Питание: DC12V Световая индикация: наличие Встроенный антенный модуль: наличие Влагозащищенность: нет |