# Беспроводная кнопка вызова медсестры Medbells Y-V1-G

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-knopka-vyzova-medsestry-medbells-y-v1-g

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кнопка вызова медсестры | Беспроводная кнопка вызова должна обеспечивать связь пациента с медперсоналом, находящимся на стационарном посту, должна работать от батареек. Так же должна подходить для использования в сочетании с приемниками и усилителем сигнала. Кнопка должна обладать функцией вызова. Характеристики: Размер: не менее 70х55х20 мм и не более74х59х24мм Радиус приёма сигнала: не менее 90 метров в открытом пространстве Крепление: саморезы Цвет: серый Частота: 433,92 МГц Вес нетто: не менее 35 г и не более 45 г Материал: пластик Питание: DC12V/23A Световая индикация: наличие Влагозащищенность: нет |