# Беспроводная кнопка отмены вызова медсестры Medbells Y-A1-BC

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-knopka-otmeny-vyzova-medsestry-medbells-y-a1-bc

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кнопка отмены вызова медсестры | Данная беспроводная кнопка должна быть предназначена для отмены вызова, работать на батарейках, а так же должна быть влагозащищенной. Кнопка должна быть предназначена для отмены вызова на лампу палатной сигнализации. Характеристики: Размер: не менее 59х24 мм и не более 63х29 мм Радиус приёма сигнала: не менее 90 метров в открытом пространстве Крепление: саморезы Цвет: белый Частота: 433,92 МГц Вес нетто: не менее 40 г и не более 50 г Материал: пластик Питание: DC12V Световая индикация: наличие Влагозащищенность: наличие |