Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов (с табло, усилителем сигнала и тактильной табличкой) APE510.1ш

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-antivandalnaya-knopka-vyzova-personala-dlya-invalidov-s-tablo-i-taktilnoi-tablichkoi-ape510-1sh

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальная беспроводная система вызова помощника для инвалидов | Комплект вызова помощи инвалидам должен быть предназначен для размещения в санузле или других местах, где инвалиду может потребоваться помощь персонала. Комплект должен состоять из одной беспроводной кнопки вызова помощи, табло (приемного устройства) и таблички. Кнопка должна быть влаго- и пылезащищенная, а также должна надежно прикручиваться к стене сквозь табличку. Кнопка для размещения в санузле должна быть оснащена шнурком с кольцом. Приемник должен располагаться в помещении у ответственного сотрудника. При нажатии на кнопку вызов должен отображаться на приемнике в виде номера вызывающей кнопки (буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHPJL), отображение должно сопровождаться звуковым сигналом. Приемник должен одновременно отображать до 3-х вызовов. Приемник можно как установить на стол, так и монтировать на стену. Характеристики кнопки со шнурком: Индекс влагозащищенности: не ниже IP65 Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие Температурный режим эксплуатации: от -25 до +55С Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие Размер: не менее 80х62х26 мм и не более 85х67х29 мм Материал корпуса: поликарбонат или аналог Ресурс: не менее 1 млн. нажатий Частота: не более 433.92 MHz Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости Питание: батарея 12V 23mA Срок службы батареи: не менее 12 месяцев Отверстия для креплений: не менее 2шт Способ крепления: саморезы Световое подтверждение того, что вызов отправлен: наличие Шнур: толщина - не менее 2 мм и не более 4 мм, длина не менее 0,9м и не более 1,1м Кольцо: вес - не менее 23г. и не более 25г., внешний диаметр - не менее 92 мм и не более 95 мм; внутренний диаметр - не менее 70 мм и не более 72 мм; толщина кольца - не менее 10 мм и не более 12 мм Характеристики приемника: Размер: не менее 191x123x28 мм и не более 212х 136х31 мм Рабочая частота: не более 433,92 МГц Радиус приема сигнала: не менее 200 м на открытом пространстве Электропитание: Адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A Возможность распознавания кнопок и отображение их в виде буквенно-цифровых символов - от 01 до 99 и ABCDEFHPJL: наличие Вес: не менее 375 г и не более 414 г Отображение одновременно не менее 3х вызовов: наличие Звуковая индикация в виде мелодии: Характеристики таблички: Надпись: «Вызов персонала» русским языком и дублирование надписи азбукой Брайля: наличие Надписи и пиктограмма: рельефные Высота тактильных точек: не менее 5мм и не более 8 мм Размер: не менее 135х 185 мм и не более 160 х 210 мм Высота рельефа рамки и знака: не менее 1,5 мм и не более 2,5 мм Материал: полистирол Цвет таблички: желтый, черный Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 Комплектация: Кнопка вызова со шнурком: не менее 1 шт Приемник: не менее 1 шт Блок питания: не менее 1 шт Тактильная пиктограмма: не менее 1 шт Паспорт устройства: наличие Упаковка: наличие |