Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов (с табло и тактильной табличкой) APE510.2

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/universalnaya-sistema-vyzova-personala-invalidov-dlya-vkhoda-i-sanuzla

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальная беспроводная система вызова помощника для инвалидов | Комплект вызова помощи инвалидам предназначен для размещения на входной группе (у входа или у пандуса) и в санузле или других местах, где инвалиду может потребоваться помощь персонала. Комплект состоит из двух беспроводных кнопок вызова помощи, табло (приемного устройства) и двух табличек. Кнопки влаго- и пылезащищенная, должна надежно прикручиваться к стене сквозь табличку. Приемник располагается в помещении у ответственного сотрудника. При нажатии на кнопку вызов должен отображаться на приемнике в виде номера вызывающей кнопки (буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHPJL), отображение должно сопровождаться звуковым сигналом. Приемник может одновременно отображать до 3-х вызовов. Приемник можно как установить на стол, так и монтировать на стену. Характеристики кнопки: Индекс влагозащищенности – не ниже IP65 Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие Размер: не менее 80мм*62мм*26мм и не более 85мм*67мм*29мм Материал корпуса: поликарбонат или аналог Ресурс: не менее 1 млн нажатий Частота: не более 433.92 MHz Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости Питание: батарея 12V 23mA - наличие Срок службы батареи: не менее 12 месяцев Отверстия для креплений: не менее 2шт Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки) Световое подтверждение того, что вызов отправлен - наличие Характеристики приемника: Размер - не менее 191 x 123 x 28 мм и не более 212 х 136 х 31мм Рабочая частота – не более 433,92 МГц Радиус приема сигнала - не менее 200 м на открытом пространстве Электропитание - Адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A Возможность распознавания кнопок и отображение их в виде буквенно-цифровых символов - от 01 до 99 и ABCDEFHPJL - наличие Вес - не менее 375г и не более 414г Отображение одновременно не менее 3х вызовов – наличие Звуковая индикация в виде мелодии - наличие Характеристики таблички: Надпись «Вызов персонала» русским языком и дублирование надписи азбукой Брайля Надписи и пиктограмма рельефные Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм Размер не менее 200х300мм Толщина не менее 3мм Материал – акриловый пластик Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 Комплектация: Кнопка вызова – 2шт Приемник – 1шт Блок питания – 1шт Тактильная пиктограмма – 2 шт Набор крепежных элементов – 2 комплекта Паспорт устройства – 1шт Упаковка – 1 комплект |