Кресло-коляска для инвалидов с санитарным оснащением

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/kreslo-kolyaska-dlya-invalidov-s-sanitarnym-osnascheniem

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кресло-коляска для инвалидов с санитарным оснащением | Кресло-коляска с санитарным оснащением оптимальный выбор для использования как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях. Технические характеристики: Длина в рабочем состоянии, мм: не менее 750 и не более 820 Ширина в рабочем состоянии, мм: не менее 510 и не более 550 Высота в рабочем состоянии, мм: не менее 920 и не более 980 Ширина сиденья: не менее 420 и не более 450 Ширина в сложенном состоянии, мм: не менее 300 и не более 350 Высота в сложенном состоянии, мм: не менее 470 мм и не более 520 Диаметр передних и задних колес, мм: не менее 110 и не более 130 Грузоподъемность, кг: не менее 100 и не более 120 Вес, кг: не менее 12 и не более 15 |