Портативный цифровой увеличитель ПЦУ-6 (3,5")

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/portativnyi-tsifrovoi-uvelichitel-ptsu-6-3-5-109-x-79-x-25mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Портативный цифровой увеличитель ПЦУ-6 (3,5") | Портативный цифровой увеличитель ПЦУ-6 (3,5") представляет собой устройство со встроенным дисплеем диагональю 3.5 дюйма и является недорогим техническим средством реабилитации для слабовидящих людей и инвалидов с нарушениями функции зрения. Технические характеристики: Длина устройства, мм: не менее 990 и не более 1190 Ширина устройства, мм: не менее 690 и не более 890 Высота устройства, мм: не менее 150 и не более 350 Экран: не менее 3,5" Диапазон увеличения: не менее 2х и не более 10х Вес, г: не менее 120 и не более 140 Время непрерывного использования без подзарядки, ч: не менее 2х и не более 4х Время полной зарядки, ч: не менее 5 и не более 7 Цветовые режимы, шт: не менее 6 и не более 8 Режим стоп-кадр: есть |