# Поручень для писсуара 530х600х500мм

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-dlya-pissuara

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для писсуара | Поручень для писсуара предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: Размер, мм: ширина не менее 480 не более 520, глубина не менее 610 не более 650, высота не менее 480 не более 520. Назначение: поручень для писсуара Материал: нержавеющая сталь Количество точек опоры: не менее 4 Толщина стали: не менее 1,5мм Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм Конструкция: стационарный Крепление: настенное Форма: П-образная |