# Поручень для раковины на стойках 600х730х750мм

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-na-stoikakh-dlya-rakoviny

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для раковины | Поручень для раковины предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: Размер, мм: ширина не менее 710 не более 750, глубина не менее 600 и не более 620, высота не менее 730 не более 770. Назначение: поручень для раковины на стойках Материал: нержавеющая сталь Количество точек опоры: не менее 4 Толщина стали: не менее 1,5мм Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм Конструкция: стационарный Крепление: напольно-настенное Форма: П-образный |