Поручень настенный Г-образный

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-nastennyi-g-obraznyi-300kh450

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень | Поручень Г-образный для ванны для инвалидов. Настенный, трёх опорный поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Техническая характеристика: Размер, мм: длина не менее 280 и не более 320, высота не менее 380 не более 420 Назначение: поручень для ванны Материал: нержавеющая полированная сталь Количество точек опоры: не менее 2 Толщина стали, мм: не менее 1,5 Диаметр, мм: не менее 30 не более 34 Конструкция: стационарный Крепление: настенный Форма: Г-образный |