Поручень прямой настенный ломанный

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-pryamoi-nastennyi-lomannyi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень прямой настенный ломаный | Поручень ломанный для ванны для инвалидов. Настенный, двух опорный поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Техническая характеристика: Размер, мм: длина не менее 980 и не более 1020 Назначение: поручень для ванны Материал: нержавеющая полированная сталь Количество точек опоры: не менее 2 Толщина стали, мм: не менее 1,5 Диаметр, мм: не менее 30 не более 34 Конструкция: стационарный Крепление: настенный Форма: ломанный |