# Комплект: 2 аудиогида С7

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-2-audiogida-s7-zaryadnoe-ustroistvo-na-1-trubku-1-slot-dlya-zagruzki-kontenta

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Комплект: 2 аудиогида С7 | Устройство должно иметь полноцветный TFT экран для воспроизведения на нем контента в форматах: изображений, видео, текстов, а также интерфейса со справочной информацией, в т.ч. о воспроизводимом контенте. Аудиогид должен обладать самым широким набором характеристик и функционалом для удобства пользования людьми с ограниченными возможностями. Устройство должно быть оснащено клавиатурой с тактильными кнопками. Устройство должно иметь встроенный динамик, два гнезда для подключения наушников под штекер 3,5 мм; Устройство должно иметь корпус эргономичной формы с оборотной стороной округлой формы для удобства его удержания в руке. Корпус должен обеспечивать защиту от несанкционированного доступа пользователя к встроенной батарее и к загруженному в память устройства контенту. Поддержка следующие функции: Устройство должно обеспечивать удобную регулировку громкости двумя кнопками с функциями: увеличение громкости и уменьшение громкости; Устройство должно обеспечивать не менее 3 возможных способов воспроизведения аудиоконтента: встроенный динамик, подключаемые проводные наушники, подключаемый усилитель аудиогида; Устройство должно обеспечивать воспроизведение контента в мультимедийных форматах: видео, аудио, изображение (в т.ч. слайд-шоу), текст; Устройство должно обеспечивать стереозвучание аудиоконтента; Устройство должно обладать возможностью подключения индукционной петли для беспроводной передачи трансляции аудиоконтента в слуховой аппарат; Устройство должно иметь возможность записи экскурсий на 99 иностранных языках; Загрузка и изменение контента в устройство должно производиться посредством специального русифицированного ПО, которое бесплатно поставляется в комплекте; Устройство должно иметь возможность загружать не менее 9999 фрагментов контента; Устройство должно иметь функцию предупреждения о низком заряде АКБ; Технические характеристики: Диагональ устройства: не менее 72 мм и не более 80 мм Диапазон воспроизводимых аудиочастот: не менее 35 Гц и не более 18500 Гц Тип воспроизводимых файлов: MP3/AVI/LRC/JPG/TXT; Встроенная память, не менее 1 Гб и не более 3 Гб Звучание: стерeо Питание: встроенная АКБ: не менее 1500 мАч и не более 1900 мAч; Время непрерывной работы: не менее 4 ч и не более не менее 5 ч; Температурный режим работы: -10 – +50; Вес, г: не менее 100 г и не более 160 г. Комплектация: Аудиогид-трубка С7 : не менее 2 шт. Одинарный слот для подзарядки аудиогида с сетевым адаптером не менее 1 шт. Одинарный слот для загрузки контента в аудиогиды с USB-подключением не менее 1 шт. |