2 Беспроводные кнопки вызова персонала для инвалидов (с 1 приемником и 2 табличками) Э91-2

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/2-besprovodnye-knopki-vyzova-personala-dlya-invalidov-s-1-priemnikom-i-2-tablichkami-e91-2

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощника для инвалидов | Комплект системы должен состоять из двух кнопок вызова, приемника вызовов и двух тактильных табличек. Система должна быть предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности. Характеристики кнопки: Индекс влагозащищенности: не ниже IP44 Температурный режим эксплуатации:– от -20 до +50С Материал корпуса: пластик Частота: не более 433.92 MHz Радиус действия: не менее 100 м на прямой видимости Источник питания: батареи А23 (12В) Срок службы батареи: не менее 12 месяцев Способ крепления: двусторонний скотч Характеристики приемника: Источник питания: батареи АА, 3шт Напряжение элементов питания, В: 1,5 Частота: не более 433.92 MHz Материал: пластик Цвет: белый или серый Продолжительность сигнала: не менее15 секунд Радиус приема: не менее 100м Звуковая индикация: наличие Мелодии для идентификации вызовов с кнопок, шт: не менее 2 шт. Характеристики таблички: Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам Размер пиктограммы: не менее 150х200 мм Высота рельефа рамки и знака: не менее 2 мм Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: не менее 50 мм Высота тактильных точек: не менее 0,7 мм Цвет: желтый, черный Материал: пластик полистирол В комплекте: Кнопка вызова: не менее 2 шт Батарейка АА : не менее 1 комплекта Приемник вызовов : не менее 1 шт Тактильная табличка с шрифтом Брайля : не менее 2 шт Паспорт устройства: наличие Персональная защитная картонная упаковка: наличие |