Пандус рампа складная 2-секционная, 183 см

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-mr-407-5

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Пандус рампа складная | Технические характеристики: Габариты, мм: ширина не менее 720 и не более 820, длина не менее 1830 и не более 1930, высота бортиком не менее 50 и не более 60 Секции, шт: не менее 2 Грузоподъемность, кг – не менее 270 Вес, кг — не более 19 Материал: алюминий с противоскользящим рифленым покрытием Пандус должен быть укомплектован системой вызова с обратной связью для возможности инвалиду вызвать помощника Система состоит из вызывающего устройства, приемного устройства и комплекта зарядных устройств Вызывающее устройство должно быть прямоугольной формы с расположенной на корпусе кнопкой с активной зоной нажатия кнопкой. Габариты вызывающего устройства, мм: длина не менее 98 и не более 105, ширина не менее 58 и не более 65 Габариты активной зоны нажатия на вызывной панели, мм: не менее 1,8 и не более 2,3 Габариты приемного устройства, мм: длина не менее 98 и не более 105, ширина не менее 58 и не более 65 Габариты кнопки приема вызова на панеле приемного устройства, мм: не менее 1,8 и не более 2,3 Тип системы: беспроводная Рабочая частота устройств, Мгц: не более 467,6375 Индекс влагозащищенности вызывающего устройства: не хуже IP44 Индекс влагозащищенности приемного устройства: не хуже IP20 Радиус действия устройств на прямой видимости: не менее 300м Радиус действия устройств в условиях помещений: не менее 50м Подсветка активной зоны нажатия у вызывающего и приемного устройств: наличие Встроенный динамик у вызывающего и приемного устройств для воспроизведения звука голоса: наличие Встроенный микрофон у вызывающего и приемного устройств: наличие Интервал рабочих температур рекомендуемых для эксплуатации вызывающего устройств: не менее -25 и не более +55 Индикатор заряда батареи на корпусе: наличие Выход для подключения питания: 5V1A, шнур должен быть в комплекте поставки Кнопка включения/выключения устройства на корпусе On/OFF: наличие Питание вызывающего устройства: батареи ААА, 1,5V Количество батарей в комплекте поставки должны быть в комплекте поставки, шт: не менее 4 |