# Поручень для туалета стационарный П-образный 625х200х850мм

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-statsionarnyi-p-obraznyi-pravyi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для санузла | Поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: Размер, мм: высота не менее 840 не более 860, глубина не менее 615 не более 635, ширина не менее 180 не более 220. Назначение: поручень для санузла Материал: нержавеющая сталь Количество точек опоры: не менее 3 Толщина стали: не менее 1,5мм Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм Конструкция: стационарный Крепление: напольное Форма: П-образный |