Поручень на стойках для раковины 750х550х730мм

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-na-stoikakh-dlya-rakoviny

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для раковины | Поручень предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Технические характеристики: Размер, мм: высота не менее 675 не более 825, глубина не менее 495 не более 605, ширина не менее 657 не более 803 Назначение: поручень для раковины Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 Цвет изделия: хром Количество точек опоры: не менее 4 Толщина стали: не менее 1,5 мм Диаметр: не менее 32 мм Конструкция: стационарный Крепление: напольно-настенный |