Сиденье для душа из нержавеющей стали размер 42х40 см

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/sidene-dlya-dusha-iz-nerzhaveiuschei-stali

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сиденье для душа из нержавеющей стали | Сиденье не откидное для душа изготовлено из нержавеющей стали. Предназначено для монтажа к стене в душе. Выдерживает вес до 120 кг. С помощью сиденья принять душ будет проще не только инвалидам, но и пожилым людям. Технические характеристики: Тип поручня: Настенное сидение для душевой не откидное; Материал: Пищевая нержавеющая сталь AISI 304; Обработка поверхности: Электро-плазменная полировка; Количество креплений: 16 отверстий диаметром 6,2 мм (4 фланца по 4 отверстия). Габаритные размеры: - ширина 420 мм; - высота 400 мм; - диаметр трубы 25 мм. |