Радиокласс для занятий со слабослышащими

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/radioklass-1-4

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Радиокласс для занятий со слабослышащими (1+4) | Радиокласс должен подходить для применения в образовательных коррекционных учреждениях для проведения занятий в классах, проведения лекций и конференций и т.д. Радиокласс должен быть прост в настройке и эксплуатации. Иметь удобный дизайн, а также должен работать с переносной индукционной петлей. Технические характеристики: Передатчик: Диапазон частот: 2,4 ГГц Число каналов: не менее 1000 вес: не менее 45 г и не более 65 г Габариты: не менее 95х61х10 мм и не более 100х66х15 мм Микрофон с оголовьем: наличие Время работы: не менее 10 ч и не более 23 ч Время подзарядки: не менее 4 ч и не более 6 ч Автонастройка приемников: наличие Режим работы передатчиков парой: наличие Приемник: Вес: не менее 35 г и не более 45 г Диапазон частот: 2,4 ГГц Встроенная АКБ повышенной мощности: наличие Габариты: не менее 75х38х10 мм и не более 79х42х14 мм Диапазон охвата: не менее 150 м и не более 310 м Дальность приема: не менее 100 м и не более 180 м Разъем 3,5 мм: наличие Диапазон рабочих температур: не менее -22 и не более +75 градусов С. Время работы: не менее 25 и не более 46 ч Комплектация: Передатчик Радиокласса: не менее 1 шт. Микрофон с оголовьем: наличие Приемник с односторонней связью: не менее 4 шт. Индукционная петля в пластиковой оплетке для подключения к слуховому аппарату слабослышащего через разъем (3,5мм) JACK: не менее 4 шт. Нашейный шнур для приемника: не менее 4 шт. Комплект подзарядки устройства – кабель и зарядное устройство: не менее 5 шт. |